AZ OPTIKAI ABSZORPCIÓS- ÉS FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA ÉS ALKALMAZÁSAI

1. Az optikai spektroszkópia elméleti alapjai: a molekulák energiaszint-rendszere és a lumineszcencia jellemzők

- az atomokból felépülő molekulák különböző konfigurációban létezhetnek

- a molekulák energiaszint-rendszerének felírásakor figyelembe kell venni a molekulát alkotó részek lehetséges állapotait, ezek kombinációja alakítja ki a molekula állapotrendszerét

- ez nagyon bonyolult, hiszen sok összetevővel kell számolni, amelyek a molekulán belüli kölcsönhatások miatt még módosulhatnak is, azonban általában egyszerűsítő feltevésekkel élhetünk, amelyek a képet mégis áttekinthetővé teszik:

A Born-Oppenheimer közelítés

Az egyik legfontosabb ilyen feltételezés az ún. Born-Oppenheimer közelítés, amely szerint a molekula elektronállapotai, vibrációs (rezgési) állapotai és rotációs (forgási) állapotai (az előadáson részletezni kell!) egymástól függetlennek tekinthetők, a köztük lévő csatolás elhanyagolható. A molekula egészének teljes energiája így additív módon tevődik össze az elektrongerjesztési energiából, a vibrációs energiából és a molekula egészének a különböző forgástengelyek körüli forgási energiáiból.

A másik egyszerűsítés: a különböző típusú (fentebb felsorolt) állapotok energiái más-más nagyságrendbe esnek, jól elkülönülnek egymástól:

- a legnagyobb energia az elektronok átrendeződésével járó állapotváltozásokhoz szükséges , így ezek a látható- ill. az UV spektrumtartományba eső fotonokkal gerjeszthetők

- ennél lényegesen kisebb energiát igényel a molekuláris vibrációk átrendeződése

- még a molekularezgésekhez szükségesnél is jóval kisebb energia kell a molekula rotációs állapotai közti átmenetekhez

A Jablonski-diagram

A molekulák energiaszint-rendszerére tett fenti megállapításokat célszerű a függőleges tengelyén az energiaszinteket mutató ábrán összefoglalni. Ezen az ún. Jablonski-diagramon (ld. 7.14 ábra) az egymástól távol lévő elektrongerjesztési energiaszintekre ülnek rá az egymáshoz sokkal közelebbi vibrációs energiaszintek sorozatai,  az egyes vibrációs szintekre pedig a rotációs nívók egymáshoz még sokkal közelebb elhelyezkedő rendszere rakódik (az utóbbiakat ábránk nem tünteti fel).

7.14 ábra  Molekulák energiaszint-rendszere: a Jablonski-diagram.

Jelölések: a-abszorpció, s.n.-sugárzás nélküli átmenet, fl.-fluoreszcencia, k.fl.-késleltetett fluoreszcencia, foszf.-foszforeszcencia, i-rendszerek közti átmenet (mindegyik folyamat: folytonos nyíl); S0, S1-szingulett alap- ill. gerjesztett állapot, T1 -triplett szint, v1, v2,...-vibrációs energiaszintek, hullámos nyilak: vibrációs relaxáció.

Az alábbiakban a Jablonski-diagram alapján magyarázzuk meg a molekulaspektroszkópiai elnevezéseket, jelenségeket. Az alkalmazások szempontjából a legalacsonyabb elektrongerjesztési szinthez tartozó ún. szingulett (elektronjainak eredő spinje 0 → pl. mágneses térben csak egyetlen irányban állhat) alapállapot (S0), és a vele szomszédos ún. első gerjesztett szingulett állapot (S1) a legfontosabb.

- alapállapotban a molekulák az alapállapotú elektrongerjesztési nívónak a környezet hőmérsékletének megfelelő (közönséges hőmérsékleten a legalsó) vibrációs szintjein vannak

- foton abszorpciójakor (elnyelésekor; az ábrán: a) a molekula elektroneloszlása femtoszekundumnyi (fs, 10 -15 s) idő alatt átrendeződik, a molekula valamelyik elektrongerjesztési állapotába jut, általában olyan vibrációs szintre, amely a környezettel nincs termikus egyensúlyban (ún. "forró" állapotba kerül)

- az abszorpciónál lényegesen hosszabb idő alatt, de még mindig rendkívül gyorsan (pikoszekundumok (ps, 10 -12 s) alatt) bekövetkezik az ún. vibrációs relaxáció, vagyis a forró molekula és a környezet közti hőcsere, amelynek eredményeképp a molekula az első elektrongerjesztési állapotban a termikus energiának megfelelő (a legalsó) vibrációs szintre kerül

A gerjesztett állapot általában nem stabil. Több lehetőség kínálkozik az alapállapotba történő visszamenetelre, amelyek a molekulától és a környezetétől függően különböző valószínéséggel következhetnek be.

- az első lehetséges út az ún. sugárzás nélküli átmenet (az ábrán: s.n.), amelynek révén a gerjesztési energia teljes egészében hővé alakul át

- a másik lehetőség a rendszerek közti átmenet (az ábrán: i), amelynél a gerjesztési energia részben megőrződik, részben hővé alakul, az energiát átvevő akceptorrendszer a gerjesztett molekula triplett állapota, vagy egy másik molekula lehet

- a harmadik lehetőség a  fluoreszcencia  (fénykibocsátás; az ábrán: fl)

(Ha a molekula triplett (elektronjainak eredő spinje 1 → pl. mágneses térben 3 irányban állhat) állapotából történik sugárzásos átmenet az alapállapotba, akkor neve foszforeszcencia (az ábrán: foszf). A fluoreszcenciát és a foszforeszcenciát spektrumuk vagy időbeli lecsengésük alapján lehet elkülöníteni. A molekula termsémájából nyilvánvaló, hogy a foszforeszcencia fotonjának energiája kisebb, mint a fluoreszcenciáé, vagyis spektruma a hosszabb hullámhosszak felé tolódik. A gerjesztett szingulett állapot élettartama nanoszekundumos (ns, 10 -9 s) nagyságrendű. (Minthogy ez az idő jóval hosszabb a vibrációs relaxációhoz szükséges időnél, a fluoreszcenciás átmenet gyakorlatilag mindig az első gerjesztett állapot legalsó vibrációs szintjéről indul (Kasha-szabály).) Ezt az élettartamot meg lehet határozni úgy, hogy lemérjük a fluoreszcencia lecsengési idejét. A triplett állapotból a szingulett alapállapotba történő átmenet tiltott (kis valószínűségű), mert a spin átfordulásával jár együtt. Emiatt a foszforeszcencia élettartama lényegesen (legalább 5 - 6 nagyságrenddel) hosszabb, mint a fluoreszcenciáé. Élő rendszerekben is gyakran előfordul, hogy a szingulett gerjesztési nívóról valamilyen nem sugárzásos formában elvándorló energia másutt raktározódik, majd később visszatér az eredeti szingulett gerjesztési szintre, és fluoreszcencia formájában innen kisugárzódik, ez a késleltetett fluoreszcencia (az ábrán: k.fl.).)

A molekuláknak azt a fényemissziója, amelyet a valamilyen módon (pl. fénnyel való besugárzással) gerjesztett molekula a hőmérsékleti sugárzáson kívül kibocsát, a lumineszcencia (a fluoreszcencia, a foszforeszcencia és a késleltetett fluoreszcencia gyűjtőneve).

A lumineszkáló anyagot hat tulajdonsága jellemzi, ezek az ún. lumineszcenciajellemzők: abszorpciós-, fluoreszcencia- és foszforeszcencia-spektruma, továbbá a sugárzás (kvantum)hatásfoka, polarizációfoka és élettartama.

Ezeket részletezzük az alábbiakban (előadáson: mérésük, alkalmazásaik):

Abszorpciós spektrum

Ha párhuzamos fénynyaláb esik valamilyen anyagra, akkor veszít intenzitásából a visszaverődés, a szóródás és a közeg elnyelése miatt. A következőkben csak a közeg abszorpciójával foglalkozunk.

- vegyük fel az x koordinátatengelyt a fény haladási irányában,  jelölje I(x) a fény intenzitását az x helyen!

- a fény terjedési irányában kis Δx távolsággal továbbhaladva az itteni  I(x+Δx) intenzitás az abszorpció miatt kisebb I(x) -nél, különbségüket jelölje ΔI!

- az intenzitás ΔI megváltozása várhatóan egyenesen arányos I -vel és Δx -szel:

ahol az arányossági tényezőt, amely a tapasztalat szerint az anyagi minőségtől és a hullámhossztól függ, k(λ) -val jelöltük, a negatív előjel az intenzitás csökkenése miatt szerepel

- ez a differenciaegyenlet, és a neki megfelelő differenciálegyenlet igen gyakori a fizikában (a Newton-féle lehűlési törvénytől a radioaktív bomlási törvényig), megoldása a hely függvényében exponenciálisan csökkenő fényintenzitás:

Ez a Lambert-törvény.

(Itt az elnyelő réteg vastagságát az eddig használt x helyett a tradíciónak megfelelően l -lel jelöltük, I0 a beeső fény intenzitása, e pedig a természetes logaritmus alapszáma.)

- a k(λ) arányossági tényező az anyag abszorpciós együtthatója, számértékének reciproka azzal a rétegvastagsággal egyenlő, amelyen áthaladva a fény az eredeti intenzitásának e -ed részére (≈ 37 % -ra) esik, mértékegysége: m-1

- az abszorpciós együttható (széles koncentráció-tartományban) arányos a fényt elnyelő közeg aktív anyagának koncentrációjával, ezért k(λ) -ból a c koncentráció szeparálható, így a Lambert-törvény alakja oldatok esetén:

Ez az oldatok fényelnyelésére vonatkozó Beer-Lambert-törvény (a tradícióhoz híven ebben az e alap helyett 10 -es alap szerepel). Az ε(λ) mennyiség az oldat "moláris dekadikus extinkciós koefficiens" –e.

- a két utolsó kifejezésből adódik k(λ) és ε(λ) összefüggése:

,

ahol a ln10 ≈ 2,3 faktor az exponenciális tényezők alapszámainak különbözősége miatt jelent meg.

Az abszorpciós törvényhez kapcsolódóan még néhány elnevezést érdemes megjegyezni:

- a T transzmisszió:				(általában % -ban adják meg)

- az optikai denzitás (OD), másnéven extinkció (E):

Abszorpciós spektrum (ill. abszorpciós színkép): a közeg fényelnyelő képességének (ezt az E, a k(λ), vagy az ε(λ) mennyiségekkel jellemezhetjük) a hullámhossztól való függése (felvétele: spektrofotométerrel - felépítése).

Az abszorpciós színkép (minthogy az abszorpciós átmenet közönséges hőmérsékleteken az alapállapot legalsó vibrációs szintjéről indul) a gerjesztett állapot vibrációs szintrendszerét tapogatja le. Minthogy az abszorpciós átmenet a magasabb elektrongerjesztési szintekre (S2, S3, …) is történhet, az abszorpciós spektrum egymástól elkülönült sávokból áll. Az atomok spektruma nagyon keskeny (vonalszerű), a molekuláké oldatban szélesebb, sávos szerkezetű.

Alkalmazása:

- Az abszorpciós színkép jellemző a fényt elnyelő festékre, így alkalmas annak a mintában való azonosítására. A Beer-Lambert törvény alapján (vigyázat: NEM LINEÁRIS!) a festék koncentrációja kvantitatív módon meghatározható. E tulajdonságai miatt az abszorpciós spektrum mérésére szolgáló spektrofotométer az orvosi laboratóriumok egyik leggyakrabban használt eszköze, és alapkészülék a gyógyszerkutatásban is.

Fluoreszcencia spektrum

A fluoreszcencia spektrum a (pl. fénnyel történő) gerjesztés hatására bekövetkező fluoreszcencia emisszió intenzitásának a hullámhossztól való függése (felvétele: spektrofluoriméterrel - blokksémája, annak egységei).

A fluoreszcencia (mint említettük) az első gerjesztett szingulett energianívó legalsó vibrációs szintjéről az alapállapot valamelyik vibrációs szintjére való sugárzásos átmenet során keletkezik, ezért a fluoreszcencia spektruma az alapállapot vibrációs szintrendszerét reprezentálja. A fluoreszcencia spektrum ezért általában egyetlen, kevéssé strukturált sávból áll, amely (az energiaveszteségek miatt) a legnagyobb hullámhosszú abszorpciós sávhoz képest eltolódik a spektrum vörös vége felé. Ez a Stokes-féle eltolódás. Minthogy egy adott anyag esetén az alapállapot vibrációs struktúrája nagyon hasonlít a(z első) gerjesztett állapotéhoz, az abszorpciós és a fluoreszcencia színképek tükörszimmetriát mutatnak (7.15 ábra).

Alkalmazásai:

- A fluoreszcencia színképe jellemző a mintában lévő fluorofór -ra (fluoreszkáló festék), így alkalmas annak azonosítására. A fluoreszcencia intenzitása alapján kvantitatív koncentráció-meghatározás végezhető. A módszer érzékenységére jellemző, hogy napjainkban egyetlen fluorofór molekula is kimutatható! A DNS szekvenálása elképzelhetetlen a fluoreszcencia spektroszkópia nélkül (Human Genom program). Az orvosbiológiai alkalmazásokban és kutatásokban igen jelentős a fluoreszcenciás mikroszkópia szerepe. Az orvosi laboratóriumi vizsgálatokban a fluoreszcencia spektroszkópia az egyik leggyakrabban használt módszer,  a fl. jelöléses technika (elsősorban környezetvédelmi és gazdaságossági okokból) mindinkább kiszorítja a radioaktív jelölési módszereket is.

- A fluorofórok fluoreszcencia spektruma oldatban (a biológiai/orvosi minták általában ilyenek!) két tényezőtől függhet:

a) az oldószer polárosságától: ez az ún. általános oldószerhatás, oka fizikai: oldószer-relaxáció (a fluorofór gerjesztéskor megváltozó elektromos dipólmomentuma miatt megváltozó elektromos térben az oldószermolekulák átrendeződnek, ezzel a rendszer energiája csökken, így a fl. sp. a vörös felé tolódik)

b) az oldószer és a fluorofór közti esetleges kémiai reakciótól

Ezen jelenségek alapján a fl. sp. –ból következtetni lehet a biomolekulákban (fehérjékben) eleve jelenlévő (“belső”) ill. az azokba mesterségesen beépített (“külső”) fluorofór környezetére: annak polárosságára ill. arra, hogy a biomolekulában a fluorofór helye milyen mértékben hozzáférhető az oldószer számára.

Foszforeszcencia spektrum

Foszforeszcencia az első triplett gerjesztett állapotból a szingulett alapállapotba való sugárzásos átmenet során keletkezik. Foszforeszcencia (szobahőmérsékleten) általában csak kristályos anyagokon figyelhető meg, mivel oldatban az ütközések kioltják a foszforeszcenciát.

A foszforeszcencia spektrum a(z általában fénnyel való) gerjesztés hatására kibocsátott foszforeszcencia intenzitásának a hullámhossztól való függését ábrázolja.

A foszforeszcencia spektruma -hasonlóan a fluoreszcenciáéhoz- kevéssé strukturált, és általában egyetlen, a fluoreszcencia sávhoz képest a vörös felé eltolódott sávból áll.

A lumineszcencia hatásfoka

A (teljes térszögbe kibocsátott) lumineszcencia sugárzás energiája egyenesen arányos a gerjesztő fényből elnyelt energiával, az arányossági tényező a lumineszcencia (energia)hatásfoka.

Ha itt az energia helyett az elnyelt ill. kibocsátott fotonok számát vesszük alapul, akkor a lumineszcencia kvantumhatásfokát kapjuk.

A festékek hatásfoka széles tartományban változhat, jól világító festékek esetén (meghatározott spektrumtartományban) megközelítheti a maximális (1 ill. -százalékban kifejezve- 100 %) értéket is. Fluoreszcenciás jelzőanyagként használt festékeknél a nagy hatásfok fontos követelmény.

Alkalmazás:

A fluoreszcencia intenzitását bizonyos anyagok csökkentik, ezek a kioltók (pl. oxigén, jodid). Minthogy jelenlétük a fluorofór közelében a fl. csökkenése alapján könnyen kimutatható, a fl. kioltás mérése pl. a kötőhelynek a kioltó számára való hozzáférhetőségéről ad felvilágosítást. A fl. (másik, akceptormolekulához irányuló) Förster-típusú energiatranszfer (FRET) miatti csökkenése pedig biomolekulák asszociációs reakcióinak (pl. antigén-antitest kötődés), konformációs változásainak vizsgálatára alkalmas.

A lumineszcencia polarizációja

- a fény transzverzális (elektromágneses) hullám (azaz az elektromos ill. a mágneses térerősség vektora a terjedési irányra merőlegesen rezeg)

(A fényt jellemző vektoron -az ún. "fényvektor" -on- az elektromos térerősség vektorát értik; a mágneses térerősség vektora erre minden pillanatban merőleges.)

- a transzverzális hullámok polarizálhatók

- a természetes fény polarizálatlan, vagyis fényvektora a terjedési irányra merőleges sík minden irányában egyformán rezeg; ha viszont ebben a síkban van kitüntetett irány (pl. a fényvektor csak egy egyenes mentén rezeg), akkor a fényt (lineárisan) polarizáltnak nevezzük

- vannak olyan optikai eszközök,  amelyek csak az olyan fényt engedik át, amelynek fényvektora egy bizonyos síkban van, ezek a polarizátorok

(ez a sík (az ún. polarizációs sík) a polarizátorhoz rögzített, így a polarizátornak a fény terjedési iránya, mint tengely körül való elforgatásával a kísérletező által tetszőlegesen megválasztható)

- a (lineárisan) polarizált fény polarizációjának mértékét (pl.) a polarizáció fokával (P) lehet jellemezni, amelyet a fény polarizátoron keresztül történő megfigyelésével határozhatunk meg:			,

ahol III annál a polarizátor-állásnál mérhető fényintenzitás, amely a maximális fényintenzitást eredményezi, I┴ pedig az erre merőleges polarizátor-állásnál mérhető fényintenzitás.

A fluoreszcencia igen gyakran polarizált. Teljesen rendezetlen molekulahalmaz fluoreszcenciája polarizálatlan gerjesztés esetén természetesen polarizálatlan. Ha azonban a gerjesztés polarizált, vagy/és a fluoreszkáló molekulák a térben orientáltak, akkor a fluoreszcencia is polarizálttá válik. A fluoreszcencia polarizációfokának mérésével információt kaphatunk a vizsgált anyag rendezettségéről, ill. a fluoreszkáló molekulák és környezetük kölcsönhatásairól. A rendezettségről azáltal, hogy az emittált fotonok polarizációjának irányát a molekula térbeli irányítottsága határozza meg, a kölcsönhatásokról pedig azért, mert ezek csökkenthetik a fluoreszcencia polarizáltságát. Ilyen depolarizációs tényező pl. a molekulák közötti energiaátadás, mivel minden egyes energiaátadási aktus a fluoreszcencia polarizációjának csökkenését eredményezi, vagy a fluorofórok elfordulása a gerjesztés és az emisszió pillanata között a Brown-mozgás (rotációs diffúzió) következtében.

Alkalmazás:

A molekuláris szintű rendezettség meghatározása. A rotációs diffúzió miatti depolarizáció mérésével a fehérjék lokális (nano- és pikoszekundumos) mozgása (fehérjedinamika, pl. oxigén diffúziója hemoglobin molekulában), a fluorofór környezetének rigiditása (pl. fehérjemolekula belsejében), továbbá biomembránok “mikroviszkozitása” vizsgálható.

A lumineszcencia élettartama

- A gerjesztés megszűnte után a lumineszcencia (fluoreszcencia és foszforeszcencia) intenzitása az idő függvényében gyorsan lecsökken, a lumineszcencia "lecseng". Az intenzitás időbeli lecsengése gyakran exponenciális:  I = I0∙ e-t/τ , de ennél sokkal bonyolultabb függvényt is követhet.

Exponenciális lecsengés esetén a lumineszcencia élettartamán azt az időtartamot értjük, amely alatt a lumineszcencia intenzitása a kezdeti érték e -ed részére (≈ 37 %-ára) csökken.

(előadáson: méréséről beszélni!)

Alkalmazás:

A lumineszcencia élettartama, hasonlóan a többi lumineszcencia jellemzőhöz, érzékeny indikátora a molekula belső szerkezetének és a környezettel való kölcsönhatásainak.

(pl. a klorofill fluoreszcenciájának élettartama oldatban 2 ns, azonban fotoszintetizáló membránokhoz kötve ennél nagyságrendekkel rövidebb)

2. Az atom- és molekulaspektroszkópia kísérleti módszerei és orvosi/biológiai alkalmazásai

2.1 Az atomabszorpciós spektrofotometria

- az atomok el is tudják nyelni azt a sugárzást, amelyet gerjesztve maguk kibocsátanak, ezt rezonancia-abszorpciónak nevezzük

- az elnyelődés mértéke arányos az alapállapotban lévő (így abszorpcióra képes) atomok koncentrációjával, ezért az abszorpció mérésével az atomok száma meghatározható

- a rezonancia-abszorpció hatékony analitikai eszköze a szervezetben jelenlévő nyomelemek kimutatásának és mennyiségi meghatározásának

- a mérés alapelve: a mintát atomizálni kell (azaz atomokra kell bontani, hiszen csak ekkor lesz atomi –és ennek következtében keskeny sávú- az abszorpció), majd -rezonanciahullámhosszú fénynyalábot átengedve rajta- mérni kell az abszorpcióját

-ha a berendezést előzetesen hitelesítettük (ismert koncentrációjú minták segítségével), akkor az extinkció értékéből meg lehet határozni az atomok koncentrációját

Az atomabszorpciós spektrofotométer felépítését a 7.16 ábra mutatja:

- a módszer jellegzetessége, hogy az atomabszorpciós spektrumvonal igen keskeny (kb. 0,002 nm), ami rendívül szelektívvé teszi, ez a fő előnye

- a pontos és nagy érzékenységű mérés feltételei: a mérő fénnyaláb nagy intenzitású legyen, továbbá hullámhossza és spektrális sávszélessége (közel) egyezzen meg az atomabszorpciós spektrumvonaléval (mivel a minta nem nyeli el az abszorpciós spektrumának hullámhossztartományán kívül eső hullámhosszakat, másrészt a relatív (foton)zaj az intenzitás növelésekor csökken (részletezni!))

- ha ilyen mérőfény halad át a mintán, akkor azt kizárólag azok az atomok gyengítik, amelyek rezonancia hullámhossza azonos a fényforrás hullámhosszával

- a monokromátorral kombinált hagyományos (folytonos spektrumú) fényforrások  nem tudják teljesíteni e feltételeket (indoklás!)

- ideális fényforrás a keskenysávú, hangolható lézer, de magas ára miatt ez kevéssé elterjedt

- általában ún. üregkatód-gerjesztésű lámpákat alkalmaznak, amelyek katódját ugyanazzal az elemmel vonják be, mint amit vizsgálni kívánnak, ez biztosítja a mérőfénnyel szemben támasztott feltételek teljesülését (hiszen így ugyanolyan rendszer emittálja a fényt, mint amely abszorbeálja!)

A mérőrendszer másik fontos eleme az atomizátor, amely legtöbbször speciális geometriájú láng.

- az atomizálás a lángban termikus disszociáció révén jön létre

- az atomos gőzzé alakítandó anyagot Bernoulli-elven alapuló fúvókás, vagy ultrahangos kivitelű porlasztó juttatja a lángba az égőfejen keresztül

- a porlasztó feladata az, hogy a mintaoldatot megfelelő cseppméretű permetté porlassza, összekeverje a permetet a lángot létrehozó gázokkal, és a keveréket az égőfejbe juttassa

- a használható hullámhossztartományt a láng alkalmazása korlátozza, és az, ha a vizsgálatot levegő atmoszférában végzik

- előnyösebb a láng nélküli, ún. elektrotermikus atomizálás: a mintát üreges grafitcsőbe helyezik, amelyet elektromos árammal izzítva a minta (fém) elemei gőz- ill. gáz halmazállapotba, így atomos állapotba kerülnek

Atomabszorpciós módszerrel minden olyan elem vizsgálható, amelynek rezonancia vonala a kb. 190 - 800 nm -es színképtartományba esik; az összes fém, valamint a félfémek meghatározhatók ilyen módon.

Az atomabszorpciós spektrofotometria segítségével több, mint 20 nyomelem előfordulását állapították meg  az emberi szövetekben, ezek közül 15 esszenciális. Más elemek közül néhány (pl. higany, berillium, ólom) alacsony koncentrációban is toxikus, ezek is jól kimutathatók (még nyomokban is) ezzel a módszerrel. Az atomabszorpciós spektrofotometria ezért az egészségvédelem, a környezetvédelem és az élelmiszeripar fontos kísérleti módszere.

Az atomabszorpciós spektrofotometria legnagyobb előnyei az érzékenység és a specifikusság.

- lánggal történő atomizálásnál a ng/ml -es koncentráció, elektrotermikus atomizálásnál a pg -os mennyiség tipikus kimutathatósági értékek

- az atomabszorpciós módszer reprodukálhatósága igen jó, elsősorban  azért, mert az alapállapotú atomok részaránya független a lánghőmérséklettől

- az emissziós (lángfotometriás) analízissel szemben az atomabszorpciós spektrofotometria –nagyfokú specifikussága miatt- mentes a diszkrét spektrális interferenciától, mivel ha van is olyan elem a mintában, amely az emissziós monokromátoron beállított sávszélességben emittál, vagyis az emissziós mérést zavarja, az atomabszorpciós vonala (keskenysége miatt) szinte biztosan nem fedi át a vizsgált atomét, tehát  az atomabszorpciós vizsgálatot nem befolyásolja

A láng emissziójának a mérésre gyakorolt zavaró befolyását elektronikusan ki lehet küszöbölni úgy, hogy moduláljuk a mérőfényt, és erre a frekvenciára hangolt keskenysávú detektort használunk, amely a váltóáramú (modulált) jelre érzékeny, viszont a nem modulált lángemisszió egyenáramú jelére nem. (részletezni!)

2.2 Az atomfluoreszcenciás spektrofotometria

- kis koncentrációjú anyagokat atomabszorpciós módszerrel nehéz meghatározni, mert a kis elnyelődés miatt ilyenkor egy nagy jel (a gyengítetlen mérőfény által keltett fotoáram) kis változását (amit a minta abszorpciója okoz) kell mérni

- ilyen esetekben igen eredményes az atomfluoreszcenciás spektrofotometria, amely nem magát az atomi abszorpciót, hanem az elnyelődés eredményeként a lángban keltett rezonancia fluoreszcencia sugárzást méri

- ebben a teljes mért jel adja az információt, azaz nincs jelen a fentebb említett erős háttérjel, emiatt a kis fluoreszcenciajel minden további nélkül felerősíthető, így ha a fluoreszcencia hatásfoka nagy, akkor az atomfluoreszcencia olyankor is mérhető, amikor az atomabszorpció mérhetetlenül kicsiny

- emiatt az atomfluoreszcenciás módszer még érzékenyebb, mint az atomabszorpciós

- másik előnye, hogy nem kell hozzá okvetlenül keskenysávú gerjesztő fényforrás (tehát ha nem áll rendelkezésre olyan üreges katódú lámpa, amely a vizsgálandó elemmel van bevonva, akkor monokromátorral kombinált szélessávú fényforrás is használható), mert bár az el nem nyelt fény elvész, de -az atomabszorpciós méréssel ellentétben- az eredményt nem hamisítja meg

- hátránya viszont az atomabszorpciós méréshez képest, hogy (pl. a lángba került folyadékcseppeken és más részecskéken) a fénydetektorba szóródó gerjesztő fény zavarja a mérést

(a legjobb módszer lézerrel keltett mikroplazma időfeloldású mérése, ugyanis ilymódon –időkapuzással (kapuzható képerősítő (MCP) és pl. diódasor kell hozzá)- az eddig ismertetett készülékekénél sokkal jobb jel/háttér viszony érhető el)

2.3 A molekuláris abszorpciós spektroszkópia

- az ultraibolya és a látható spektrumtartományokban az abszorpciós spektrofotometria alapvető fontosságú az orvosi gyakorlatban: ismeretlen anyagok (vegyületek) azonosítása, mennyiségük és biológiai aktivitásuk meghatározása, valamint szerkezetük és környezetükkel való kölcsönhatásuk feltárása

- egysugaras spektrofotométerek (ezeknek nem egyidejűen megjelenő két nagy jel közötti kis különbséget kell kimérniük, ami nem tesz lehetővé pontos méréseket) (részletezni!)

- sokkal előnyösebb a kétsugaras készülék: ez tipikus különbségi mérés, emiatt (minthogy itt a külön mért két nagy jel kivonása helyett direkt módon azok különbségét kell megmérni, így az felerősíthető, kompenzálja az oldószer elnyelését, a lámpa zaját és a detektor driftjét) lényegesen kisebb extinkciót ki lehet vele mérni!

(a készülék (7.17 ábra) részei, működése, a keskenysávú, fázisérzékeny detektálás módja és előnyei)

Az abszorpciómérés során jelentős mérési hibát okozhat a mérendő oldat optikai denzitásának nem megfelelő beállítása:

- ha nagyon kicsire választjuk az oldat koncentrációját (ill. a rétegvastagságot), akkor túl kicsi, így nehezen mérhető lesz az extinkció is

- ha viszont túl nagyra választjuk, akkor túl kicsi lesz az oldaton áthaladó fény intenzitása, emiatt az abszorpció újfent csak nagy hibával mérhető

- az extinkció relatív hibájának 0,43 -as extinkció értéknél minimuma van, vagyis ekkora extinkciót kell beállítani ahhoz (a gyakorlatban 0,1 és 1,0 közötti érték általában már megfelelő), hogy a mért extinkció-érték relatív bizonytalansága a lehető legkisebb legyen!

→ célszerű tehát (az oldat koncentrációjának vagy/és a küvetta vastagságának változtatásával) az oldat abszorpcióját a fenti értékűre beállítani

- az oldatok extinkciója (vigyázat, a transzmissziója NEM!) a Beer-Lambert törvény szerint egyenesen arányos a koncentrációval, azaz a kalibrációs görbe egyenes, segítségével a koncentráció könnyen kiszámítható

A Beer-Lambert-törvény azonban csak akkor érvényes szigorúan, ha a következő feltételek teljesülnek:

1) a mérőfény monokromatikus (hiszen az extinkció hullámhosszfüggő, másrészt egyéb abszorbeáló anyagok is belemérhetők különben)

2) az oldat híg (a festékmolekulák kölcsönhatásai elhanyagolhatók)

3) az oldat kémiailag egynemű (nem keverék; ld. az 1) pont alatt)

4) az oldószer és az oldott anyag közti kölcsönhatás nem módosítja azok abszorpciós tulajdonságait (referencia kérdése)

5) a minta nem szórja a mérőfényt és nem fluoreszkál (az előbbi látszólagos extinkció-növekedést, az utóbbi (amely a monokromátor minta után helyezésével megelőzhető) látszólagos csökkenést eredményez)

A fényszórás igen gyakran hibát okoz. A szórás miatt csökken a detektorba jutó fény, ezért a fényt szóró mintákon a valóságosnál nagyobb (látszólagos) extinkció mérhető. A valódi (szórás nélküli) abszorpciós spektrumhoz képest ilyenkor a színkép megemelkedik (7.18 ábra). Biológiai minták (pl. sejtszuszpenziók, vér) esetén a fényszórás általában igen jelentős , ezért korrekciója ilyenkor különösen fontos.

A korrekció lehetőségei:

- a készülék közeli mintahelyzetbe állításával (ilyenkor a detektor nagy térszögből gyűjti a fényt, így a szórt fény jelentős része bejut a detektorba - integráló gömbbel (működése; a fenti magyarázat erre is vonatkozik!)

- az abszorpciós spektrum vörös végénél mérhető látszólagos abszorpcióból: a festékek abszorpciós spektrumának hosszúhullámú végén a valódi fényelnyelés általában zérus (mert a foton energiája a festékmolekula gerjesztéséhez nem elegendő), ha mégis mérünk itt szignifikáns extinkciót, az általában a fényszórás következménye. A fényszórás itt meghatározott értékéből bármely hullámhossznál kiszámíthatjuk a szórást (7.18 ábra), hiszen tudjuk, hogy a Rayleigh-szórás a hullámhossz negyedik hatványával fordítottan arányos (ügyelni kell arra, hogy az abszorpció skálája logaritmikus, ezért a szórást is ugyanúgy kell transzformálni!). Ezt a szórásnak tulajdonítható alapvonalat (amely -a Rayleigh-szórás hullámhosszfüggésének megfelelően- nem egyenes, hanem a spektrum kék vége felé emelkedik) ezután le kell vonni a mért spektrumból.

Az abszorpciós spektrofotometria hatékonyságát jól mutatja, hogy igen érzékenyen jelzi a hemoglobin oxidációs állapotának változásait. A hemoglobin oxigenált és dezoxigenált formáinak spektruma nagyon különbözik egymástól (7.19 ábra). Míg az oxihemoglobinnak két abszorpciós maximuma van (540 és 578 nm -nél), addig a dezoxihemoglobinnak csak egy széles sávja van, 556 nm körül.

A fotodinamikus terápia (FDT)

- a fotodinamikus terápia a rákkezelés egyik ígéretes módszere, amely több előnyös tulajdonsággal bír (pl. a sebészeti beavatkozásnál kevésbé invazív, nagyon pontosan irányítható, a besugárzásos kezeléstől eltérően ugyanazon a helyen megismételhető)

- a terápia a fotodinamikus hatáson alapul: a megfestett élő sejtek és szövetek megvilágítás hatására károsodást szenvednek

- a fotodinamikus reakció fotoszenzibilizált reakció

- mivel a sejtalkotók általában nem képesek a fény abszorpciójára, a festék (fotoszenzibilizátor) nyeli el a gerjesztő fényt (a módszer itt kapcsolódik a fényabszorpcióhoz!), és ezzel elindítja a fotodinamikus reakciót

- a festék a folyamatban nem roncsolódik, csak katalizátorként szerepel

- a fotodinamikus hatás akciós színképe a festék abszorpciós színképével együtt változik

- az FDT hatásmechanizmusa: a fény elnyelése következtében gerjesztett állapotba kerülő festék az elnyelt energia felhasználásával szingulett állapotú oxigént (a molekuláris oxigén nagyon aktív származéka)  állít elő, amelyet környezetének (szubsztrátjának) könnyen átadhat, a sejtalkotók az oxidáció révén roncsolódnak, eközben a festék visszakerül alapállapotába

- ezt az általános elképzelést erősítik meg azok az oxigénelektróddal végzett mérések is, amelyek igazolták, hogy a fotodinamikus hatás elindításához molekuláris oxigén jelenléte szükséges

A klinikai gyakorlatban legelterjedtebben hematoporfirin származékokat használnak fotoszenzibilizátorként, amelyeket intravénásan adnak be, a befecskendezés után néhány órával a porfirin vörös fluoreszcenciája már jól detektálható. A fluoreszcencia-intenzitás eloszlása általában nem egyenletes: a daganatos sejtekben nagyobb, környezetük egészséges szöveteiben kisebb fluoreszcencia mérhető. A rákos daganatokban a porfirinek felhalmozódása négy-ötszörös is lehet az egészséges szövetekben megfigyelthez képest.

A tumorsejtek fotodinamikus terápia általi preferenciális roncsolásának pontos mechanizmusa ma még felderítetlen, de valószínűleg több hatás együttes eredménye. A közvetlen roncsoló hatás az intracelluláris fotoszenzibilizátornak a burjánzó sejtekben való szelektív felhalmozódásával, és annak fotoaktiválásával van összefüggésben (ld. fentebb). Ez azonban valószínűleg csak másodlagos jelentőségű a közvetett okok mellett, amelyek a hajszálerek endotheliumának roncsolódását, a tumor-mikrocirkuláció gátlását, és az ezek következtében fellépő súlyos oxigénhiányt foglalják magukban. Mindezek együttesen (de külön-külön is) a tumorsejtek pusztulását eredményezik.

2.4 A molekuláris fluoreszcencia spektroszkópia

Különböző méretű CdS “kvantumpontok” fluoreszcenciája

-a molekuláris fluoreszcencia spektroszkópia a biológiai és orvosi kutatások és a klinikai diagnosztika alapvető módszerévé vált (a zölden fluoreszkáló fehérje (ld. alább) az utóbbi évtizedek legnagyobb hatású biológiai felfedezése!), mérőkészüléke, a (spektro)fluoriméter az egyik legfontosabb kutatási/diagnosztikai nagyműszer (bioérzékelés, DNS-szekvenálás)

- a fluoriméter felépítése (ld. ábra)

(derékszögű geometria, részei, szerepük, elvárt tulajdonságaik, a fl. fény egyes fotonjainak detektálhatósága, fotonszámlálás)

Alkalmazásai:

a) Rutin klinikai diagnosztika

- a fl. technika rendkívül érzékeny (1 ng/ml) (a Duna eredete…)

- mintaelőkészítés (fl. szennyeződések és kioltók eltávolítása, nem abszorbeáló oldószer)

- UV –ben (kb. 320 nm alatt) kvarcküvettát kell használni

- Ifl. ~ c csak híg oldatok esetén áll fenn (ui. Ifl. ~ elnyelt fény; ez viszont (ld. Beer-L. törv.) csak kis c –kre lineáris)

b) Immunofluoreszcencia

(pl. igazságügyi orvostan, környezetvédelem (környezetszennyezés kimutatása))

immunreakció: antigén (pl. gyógyszer, méreg) → antitestek képződnek

(Az antitestek glükoproteinek, amelyeket a plazmasejtek képeznek. Az antiszérumot (antitesteket) állatokból (nyúlból, patkányból, egérből), immunizálással (antigén adásával) nyerhetjük, az immunválasz 5-7 nap után fejlődik ki, ekkor megemelkedik az állat plazmájának antitest-szintje.)

Kérdés: mennyi antigén van a mintában/szervezetben?

(hasonlat: hány hal van a halastóban?)

kompetitív módszer

- az immunofluoreszcenciás módszer alapja: a fluoreszcenciásan jelzett antigén antitesthez való kötődése a fluoreszcenciája alapján detektálható (ld. 7.21 ábra)

- az ismeretlen mennyiségű antigént tartalmazó mintához ismert mennyiségű, fluoreszcens festékkel megjelölt antigént, valamint -jóval kisebb koncentrációban- antitesteket adunk (a fehérjéket gyakran FITC (fluoreszcein-izotiocianát)

fluorofórral jelölik):	 cAT << cAG

- mindkét (jelölt ill. jelöletlen) antigén kötődhet az antitestekhez → versenyeznek az antitestek kötőhelyeiért → koncentrációikkal arányos mennyiségben kötődnek be

- kimossuk az antitestekhez nem kötődött antigéneket

- a fl. intenzitásából következtethetünk a (jelöletlen) antigén mennyiségére!

- hitelesítési görbe ismert koncentrációjú antigénnel → kvantitatív!

- az immiunofluoreszcenciás módszer előnyei:

- gyors

- igen érzékeny

- a radioimmunológiás (sugárveszély!) módszerhez képest veszély-

telen, a környezetet nem szennyezi

- jól automatizálható

hátránya:

- adott antigénre (gyógyszerre) nem teljesen specifikus → kiegészítő vizsgálatok szükségesek, különösen az igazságügyi orvosszakértői gyakorlatban

c) Véredények és onkológiai elváltozások fluoreszcenciás vizsgálata

- a vér ill. a véredények falai nem fluoreszkálnak

- de ha savas fluoreszcenciás festéket fecskendezünk a véráramba, akkor a véredények láthatóvá tehetők a jelző festék (marker) fluoreszcenciájának megfigyelésével

- a koszorúerek angiográfiás vizsgálata, egyéb véredények

- a fluoreszcenciás jelzés technikáját alkalmazzák az onkológiában is a tumorok felismerésére, sőt a tumor méretére is lehet következtetni a

daganat vaszkuláris vérellátásának nyomonkövetéséből

d) Fluoreszcencia-aktivált sejtanalízis és -szeparálás (áramlási citometria)

(fluorescence-activated cell analysis and sorting, FACS; flow cytometry)

- eddig említett fluorimetriás sejtvizsgálatok (és szinte minden másfajta mérés is): csak a populáció egészére jellemző, átlagos (fluoreszcencia-) paraméterek (spektrum, élettartam stb.) és az azoknak megfelelő orvosbiológiai jellemző megállapítására alkalmasak

- a sejtpopulációk azonban többnyire heterogének, azaz az egyes sejtek biokémiai és fizikai paraméterei általában különböznek egymástól!

- a FACS képes kezelni ezt a problémát: a minta minden egyes sejtjén, egyenként meg tudja határozni a fluoreszcencia paramétereit!

→ hisztogram

→ szeparálás (a kiválasztott tulajdonság(ok) alapján)

- a folyadékban szuszpendált heterogén sejtpopulációt egyedi sejtekre bontva vezetik a vizsgáló térbe, ahol egyidejűleg több paramétert mérnek, és erre alapozzák az analízist, valamint a sejtek szétválogatását

- ilyen vizsgálati jellemző lehet az egyedi sejtek fluoreszcencia intenzitása, spektruma vagy polarizációfoka, a gerjesztő fény szórása, stb.

A berendezés (7.22 ábra):

- a vizsgálandó sejtek analízise ill. osztályozása a sejtekhez kívülről adott jelzőanyag fluoreszcenciája, vagy a sejtek saját fl.-ja alapján történik

- a vizsgálandó sejteket tartalmazó szuszpenziót fúvókába vezetjük

- az abból kilépő vékony folyadéksugár egy darabig még együtt marad, azután apró cseppekre bomlik, amelyekben már csak egy-egy sejt van

- a reprodukálható cseppképződést a fúvóka nagyfrekvenciás rázásával

segítik elő

(Annak érdekében, hogy egy cseppben csak elhanyagolható valószínűséggel lehessen egynél több sejt (ez hibát okozna!), a cseppképzés körülményeit úgy választják meg, hogy a cseppeknek csupán pár százaléka tartalmazzon sejtet.)

- mielőtt a folyadéksugár cseppekre esne (ekkor ugyanis az optikai mérésekhez sokkal kedvezőbbek a feltételek, mint a kis cseppek esetén), intenzív (lézer)sugárral oldalról megvilágítjuk (gerjesztjük)

- az így gerjesztett fluoreszcenciát és a sejtek által szórt fényt fotomultiplierek detektálják

- minden sejt egyedileg jellemezhető (a sejt alakjától és méretétől függő) fényszórás és a fluoreszcencia intenzitás (esetleg: a polarizáció foka) értékével

- a jelfeldolgozó áramkörök minden egyes sejt ilyen paramétereit tárolják, egyidejűleg vezérlő jelet küldenek a szeparáló egységnek

- a folyadéksugárról való leszakadásuk előtti pillanatban a cseppeket a szeparáló egység a sejten mért paraméterek értékeitől függő mértékben elektromosan feltölti

- a cseppeket az eltérítő lemezek közti elektrosztatikus tér eltéríti, így azok (a bennük foglalt sejtekkel együtt) töltésük (vagyis a sejt paramétereinek értékei) szerint más-más edénybe esnek (pl. ha a sejt intenzív fluoreszcenciát mutat, akkor az eltérítő lemezpár a jobboldali edénybe, alacsony fluoreszcenciaszint esetén pedig a baloldali edénybe téríti)

- az analízis ill. a szétválogatás sebessége meglehetősen nagy ≈ 104 sejt/s

Alkalmazása nagyon elterjedt az alábbi területeken:

- rákos sejtek analízise és elkülönítése

- gyógyszerek hatásának vizsgálata sejtkultúrákon

- kromoszóma-vizsgálatok

- sejten belüli enzimaktivitás, antitest-antigén kötődés, lektinkötőképesség, DNS ill. RNS -tartalom mérése, stb.

- napjainkban akár a fluoreszcencia élettartam alapján is végezhető (előnyei, a mérés komplexitása, τ-mérés μs -ok alatt a frekvenciatartományban)!

→ a FACS az iparilag fejlett országokban a kórházak alapfelszerelését képezi!

Példa: (7.23 ábra)

- a DNS -be interkalálódó fl. festék fluoreszc. intenzitása arányos a sejtben lévő DNS mennyiségével

- a hisztogramról láthatóan 3 alpopuláció különíthető el a sejtek DNS tartalma (mennyisége) alapján: normális, 2x ill. 4x DNS mennyiségűek; utóbbiak a rákosak (osztódnak)

→ analizálhatók a normális és rákos sejtek

- sőt  a rákos sejtek el is választhatók az egészségesektől → rákkutatás, tumordiagnosztika

e) A fehérjék fluoreszcenciás vizsgálata

- a fehérjéket felépítő aminosavak közül három aromás aminosav, a fenilalanin, a tirozin és a triptofán UV gerjesztés hatására fluoreszcenciára képes (7.24 ábra), emiatt a fehérjék igen gyenge saját (másnéven: belső) fluoreszcenciát mutatnak az ultraibolya spektrumtartományban

- a szabad tirozin és a triptofán fluoreszcenciájának kvantumhatásfoka közelítőleg azonos (0,12), ezzel szemben a fenilalaniné csak pár százaléknyi, és abszorpciós együtthatója is jóval kisebb, mint a másik kettőé → a fehérjék belső fluoreszcenciájában a tirozin és triptofán reziduumok dominálnak

A megfigyelhető fluoreszcencia jellemzőit a fluoreszkáló aminosav mikro-

környezetével való kölcsönhatásai módosítják! Ez lehetővé teszi, hogy a fehérjékről sokféle lényeges információt szerezzünk különböző fluoreszcenciás módszerekkel:

- Tyr → Trp energiatranszfer mérhető: FRET (fluoreszcencia (Förster-típusú) rezonanciás energiatranszfer) vizsgálható, ha átfedés van a donor emissziós- és az akceptor abszorpciós spektruma között (külső fluorofórral is!)! (R-6 -os távolságfüggés, 10 nm -es távolságok mérésére alkalmas → konformációs (sőt, ha a fl. kinetika feloldható, konf. eloszlási)) vizsgálatok, kötődésvizsgálatok

- de általában a másik fluorofór zavar → single Tyr ill. Trp jelenléte kívánatos!

- fl. kioltási vizsgálatok (pl. O2, akrilamid kioltó): hozzáférhető-e a fehérje

a kioltó számára (vizes fázis)?

- a fluorofór rotációs diffúziója (az elfordulását gátló tényezők!) vizsgálható a fl. polarizációjának időfüggése alapján (ugyanez ütközéses kioltó diffúziójából is!)

→ fehérjedinamika! (ps -os lokális fehérjemozgások (rövid impulzusok kellenek: lézerek!), korrelációjuk a lassú konformációváltozásokkal, számítógépes molekuladinamikai szimulációk) (a hemoglobin nem tudná elég rövid idő alatt felvenni/leadni az oxigént, ha statikus (ld. röntgenkrisztallográfia!) lenne a szerkezete)

Külső, a fehérjékhez kötődő fluoreszcens jelzőanyagok bevezetése az alkalmazás lehetőségeit számottevően kibővítette!

f) Membándinamika

- mikroviszkozitás mérése: pálca alakú festékkel (DPH) - elv; stacionárius mérések: hitelesítés ásványi olajokkal (ezek izotróp közegek!) → jelentős, reális eredmények (a koleszterol növeli, a telítetlen zsírsavak arányának növelése csökkenti a mikroviszkozitást, a tumorsejtek membránja fluidabb)

- azonban a fejlettebb technikát alkalmazó, időfeloldású mérések kimutatták (részletezni: korlátozott forgás!): nem teljesül a stacionárius mérések kiértékelésénél tett feltevés, a fluorofór mozgása a membránban valójában nem izotróp! → r∞, rendparaméter (→ az időfeloldású mérések a stacionárius gerjesztésű kísérleteknél sokkal több információt szolgáltatnak!)

g) A nukleinsavak fluoreszcenciás vizsgálata

- a nukleinsavak belső fluoreszcenciája nagyon gyenge, ezért csak alkalmas külső festék felhasználásával végezhetők rajtuk fluoreszcenciás vizsgálatok

- a legelterjedtebben az ún. interkalálódó festékeket (pl. etidium-bromid, propidium-jodid) használják, amelyek a nukleinsavak kettős hélixének nagyobb réseibe nemkovalens módon bekötődhetnek

- a kötődéskor fluoreszcenciájuk kvantumhatásfoka legtöbbször igen jelentősen megemelkedik, pl. vizes oldatban az etidium-bromid fluoreszcenciájának kvantumhatásfoka csupán 5 %, ami közel 100 %-ra emelkedik, ha a festék nukleinsav kettős helikális szerkezetébe interkalálódik

→ emiatt a nem kötött festék fluoreszcenciája gyakorlatilag nem zavaró, e festékeket széles körben használják nukleinsavak mennyiségi mérésére, ill. a kettőshélix-tartalom megállapítására

- összetettebb fluoreszcenciás analízissel (pl. az egyes csoportok közötti elektrongerjesztési energia átadásának mérésével) a nukleinsavak (pl. a DNS) struktúrájának dinamikus intra- és extracelluláris változásaira is lehet következtetni!

h) A FRAP módszer

- fotodekompozíciót követő fluoreszcencia intenzitás regenerálódásának ("fluorescence recovery after photobleaching", FRAP) mérésével a membránokban végbemenő laterális diffúzió nyomonkövethető!

- az élő sejt membránjába a molekulák nem ágyazódnak be statikusan, hanem állandó mozgásban vannak (forognak, és önmagukkal párhuzamosan el is mozdulnak); a membrán síkjában történő (laterális) mozgásaik ezzel az egyre inkább elterjedő fluoreszcenciás technikával vizsgálhatók

- a módszer lényege: hogy a receptor ligandokat, vagy az egyéb vizsgálni kívánt membránkomponenseket fluoreszkáló festékkel megjelölik, majd pillanatszerűen megzavarják eredetileg egyenletes eloszlásukat

- a termodinamika II. főtétele értelmében a magára hagyott rendszer (a diffúzió révén) visszatér az egyensúlyi eloszláshoz, ezt a folyamatot vizsgálják az idő függvényében

- a fluoreszcenciás mikroszkóp látóterében lévő, egyetlen kiválasztott sejt felületén a festékmolekulák eredetileg egyenletesen oszlanak el (ld. a 7.25 ábrán az időtengely negatív része feletti kis ábrát; a fluoreszcenciára képes festékmolekulákat üres körök jelzik)

- a felület egy kicsiny darabját (nagy kör jelöli az ábrán) a mérés kezdetekor (t = 0) rövid, intenzív lézerimpulzussal világítják meg, ami a receptor ligandot jelölő fényérzékeny fluorofór molekulákat elroncsolja, ezáltal fluoreszcenciájukat kioltja (a kifakított festékmolekulákat befeketített kis körök jelölik az ábrán)

- a kifakítás után a megvilágító lézerfény intenzitását azonnal lecsökkentik annyira, hogy további fotodekompozíció már ne léphessen fel, ugyanakkor az el nem roncsolt festékmolekulákat még jól mérhető fluoreszcenciára tudja gerjeszteni

- a lézerimpulzussal kezdetben kifakított felületdarab fluoreszcenciájának intenzitását mérjük az idő függvényében (grafikon a 7.25 ábra alsó részén): a kifakítás pillanatában minimális értékre visszaesett fluoreszcencia intenzitása az időben növekszik, amint a kiválasztott területre a környezetből fotodekompozíciót nem szenvedett, fluoreszkáló festékkel jelzett ligandok diffundálnak

- fluoreszcencia intenzitásának időbeli változásából meghatározhatók a laterális diffúziós együtthatók!

A FRAP vizsgálatokból különösen a fehérjekomponensek laterális mozgásáról állapítottak meg érdekes részleteket:

- a membránokban a fehérjék diffúziós állandói két-három nagyságrenddel kisebbek, mint a lipideké

- kiderült, hogy az egyes fehérjék sem azonos módon viselkednek, mert jelentékeny hányaduk nem mobilis (ezek fluoreszcenciája soha nem regenerálódik teljesen)

(A membránfehérjék lassú laterális diffúziójának két oka is van:

1) A membrán nagy ellenállást fejt ki a fehérjék diffúziójával szemben; a koleszterol és a telített foszfolipidek növelik a membrán "mikroviszkozitását".

2) A membrán komponensei dinamikus módon kapcsolódnak a citoszkeletális rendszer elemeihez. Noha a membrán-glikoproteinek önmagukban viszonylag gyorsan mozoghatnak, diffúziójuk sebességét a citoszkeletális struktúrához való kötődésük ("kihorgonyzásuk") határozza meg.)

i) A zölden fluoreszkáló fehérje

- a fehérjéket felépítő aminosavak nem nyelik el a látható színképtartományú fényt → a fehérjék általában színtelenek (a zölden fluoreszkáló fehérje felfedezéséig általános volt a hiedelem, hogy egy fehérjét csak a hozzá kapcsolódó festék -pl. a zöld növényeket a klorofill- tehet színessé) → egy adott fehérje jelenlétét nagyon nehéz (vizuálisan) kimutatni (→ a mikroszkópiában a mintát gyakran festeni kell, pl. fluoreszkáló festékkel)

- e problémát oldotta meg a „zölden fluoreszkáló fehérje” (green fluorescent protein, GFP) felfedezése (1962-ben izolálták egy medúzából, de a molekuláris biológia csak ’90-es évektől alkalmazza), amelynek az UV ill. kék gerjesztő fény hatására emittált intenzív zöld fluoreszcenciája magából a fehérjéből (és nem hozzáadott festéktől) származik

- a GFP kromofórja a benne lévő Ser65-Tyr66-Gly67 aminosav szekvencia, amely más fehérjében nem fluoreszkál, de a GFP speciális térszerkezete lehetővé teszi, hogy -spontán ciklizáció (oldalláncok gyűrűvé záródása) és oxidáció eredményeképpen- kromofórként viselkedjen

- a GFP „jelzőfehérje” szintézisét kódoló gént a vizsgálandó (e jelölés nélkül a többi fehérjétől megkülönböztethetetlen!) fehérje génjéhez kapcsolva juttatják be a kísérleti állatokba, amelyekben az összekapcsolt gének által kódolt fehérjék együtt maradnak, így láthatóvá válik, hol jelenik meg a szervezetben a vizsgált fehérje, és mi történik vele; míg egy külső jelzőfesték pl. sejtosztódáskor a legjobb esetben is kihígul, addig a GFP nem fogy el, mert szintézise tovább öröklődik!

- a GFP az egyetlen fluoreszkáló (sőt az egyetlen színes) fehérje, amely genetikai manipulációval átvihető más sejtekbe, szövetekbe, szervekbe és szervezetekbe, ahol fluoreszkáló fehérjeként  kifejeződik (a fluoreszcencia révén akár a diffrakciós limitet meghaladó feloldású kép is készíthető!)

- a később felfedezett hasonló, de más-más színben fluoreszkáló fehérjék már lefedik a teljes látható spektrumot, így már bonyolultabb biológiai szervezetek/folyamatok komplex vizsgálatára is lehetőséget nyújtanak!

- míg a GFP felfedezését megelőzően szinte minden (mikroszkópos) vizsgálat post mortem történt (citológia), hiszen ezekhez preparált, mérgező vegyületekkel festett sejtekre volt szükség, addig a GFP lehetővé tette az élő sejtek, szervezetek folyamatainak kutatását térben és időben (fejlődés, anyagcsere, pl. génexpresszió, fehérje lokalizáció és dinamika, fehérje-fehérje kölcsönhatások, sejtosztódás, kromoszóma replikáció és szerveződés, intracelluláris transzport-útvonalak, az idegsejtek fejlődése és vándorlása az agyban, áttétet képező tumorsejtek szóródása a szervezetben; a különbség akkora, mint az orvosi képalkotó eljárások és a „hidegsebészet” között...)

- ez az oka annak, hogy a GFP rendkívüli jelentőségűvé vált a molekuláris biológia (genetika) és a biotechnológia területén (így a gyógyszerkutatásban is); az utóbbi évtizedek felfedezései közül a GFP gyakorolta a legnagyobb hatást a biológiai kísérletek kivitelezésére és értelmezésére (>20.000 publikáció; kémiai Nobel-díj, 2008.: O. Shimomura, M. Chalfie és R.Y. Tsien)

Példa a GFP alkalmazására a gyógyszerkutatásban:

Az Alzheimer-kór Aβ42 peptidje toxikus multiméreket képez, amelyeknek kulcsszerepe van az Alzheimer-kór kifejlődésében. Azok a vegyületek, amelyek gátolják ezt az aggregációt, az Alzheimer-kór gyógyszerei lehetnek. Lehetséges, hogy van is ilyen a már szintetizált vegyületek között, azonban ezek kiválasztása a vegyülettárakból igen költség- és időigényes. Nagy átbocsátó képességű szűrési módszert ad erre a GFP -t kódoló génnek az Aβ42 génjéhez való kapcsolása: gátolt aggregáció esetén az Aβ42 natív térszerkezetét veszi fel, amit a GFP fluoreszcenciája jelez, míg gátlás hiányában az Aβ42 aggregációja, és a gyorsan kialakuló hibás térszerkezet miatt fluoreszcencia nem észlelhető.

GFP és RFP (DsRED) génjének kifejeződése a bőrben		        RFP (DsRED) génjének kifejező-

dése egér agytumorjában

Milliméteres méretű fonálféreg (Caenorhabditis		     Mellrák sejtek (DsRED) és az azokat tápláló

elegans) érintésreceptor neuronjai (GFP)		     véredények (GFP) e képe alapján két ráksejt-

szóródást elősegítő fehérjét fedeztek fel

Élő (!) egerek agyi neuronjainak gyengén kifejeződő GFP (a) ill. erősen kifejeződő YFP (b) fluoreszcenciája által kirajzolt képe; a fotó a koponyába ágyazott üvegablakon keresztül készült

Három, különböző színű  fehérje fluoreszcenciája teszi láthatóvá az egyes neuronokat egy egér agyának sűrű ideghálózatában.

A képre pillantva alig hihető, hogy preparált állapotban az agy e részének külső rétege szürke, innen kapta nevét is: szürkeállomány.

Ilyen színes felvételek segítségével várhatóan feltérképezhető az agy ideghálózata. Az agy „kapcsolási rajz” –ának megismerése segítségül szolgálhatna a neurodegeneratív betegségek (pl. az Altzheimer- és a Parkinson-kór) esetében talált „huzalozási” hibák felderítésében.

Az agytörzs konfokális mikroszkópos képén	     Az egyes szülőktől örökölt idegsejtek különböző színű

jól látszik a hallópálya axonjainak csőszerű	     festése felfedheti, hogyan rendeződnek hálózatba az

szerkezete, és kéz formájú szinapszisaik más	     agy neuronjai

(esetünkben jelöletlen) neuronokkal